## Slide 1
ELEK ANALİZİ (63mm elek serisi) |  |  |  |  | 
Elek no | Elek üzerinde kalan (gr) | Kümülatif kalan (gr) | Elek üzerinde kalan (%) | Kümülatif kalan (%) | Kümülatif geçen (%)
63 | 0 |  |  |  | 
31,5 | 6000 |  |  |  | 
16 | 6000 |  |  |  | 
8 | 5500 |  |  |  | 
4 | 4000 |  |  |  | 
2 | 5000 |  |  |  | 
1 | 4000 |  |  |  | 
0,5 | 4000 |  |  |  | 
0,25 | 3000 |  |  |  | 
Geçen | 2500 |  |  |  | 
Toplam | 40000 |  | İncelik modülü |  | 
ÖRNEK 1) Dmax’ı 63 mm olan 40 kg’lık agrega elek analizi deneyine tabi tutulmuştur. Elek üzerinde kalan malzeme miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu veriler ile analiz sonucunu hesaplayınız.

## Slide 2
ELEK ANALİZİ (63mm elek serisi) |  |  |  |  | 
Elek no | Elek üzerinde kalan (gr) | Kümülatif kalan (gr) | Elek üzerinde kalan (%) | Kümülatif kalan (%) | Kümülatif geçen (%)
63 | 0 | 0 |  |  | 
31,5 | 6000 | 6000 |  |  | 
16 | 6000 | 12000 |  |  | 
8 | 5500 | 17500 |  |  | 
4 | 4000 | 21500 |  |  | 
2 | 5000 | 26500 |  |  | 
1 | 4000 | 30500 |  |  | 
0,5 | 4000 | 34500 |  |  | 
0,25 | 3000 | 37500 |  |  | 
Geçen | 2500 | 40000 |  |  | 
Toplam | 40000 |  | incelik modülü |  | 

## Slide 3
ELEK ANALİZİ (63mm elek serisi) |  |  |  |  | 
Elek no | Elek üzerinde kalan (gr) | Kümülatif kalan (gr) | Elek üzerinde kalan (%) | Kümülatif kalan (%) | Kümülatif geçen (%)
63 | 0 | 0 | 0,00 |  | 
31,5 | 6000 | 6000 | 15,00 |  | 
16 | 6000 | 12000 | 15,00 |  | 
8 | 5500 | 17500 | 13,75 |  | 
4 | 4000 | 21500 | 10,00 |  | 
2 | 5000 | 26500 | 12,50 |  | 
1 | 4000 | 30500 | 10,00 |  | 
0,5 | 4000 | 34500 | 10,00 |  | 
0,25 | 3000 | 37500 | 7,50 |  | 
Geçen | 2500 | 40000 | 6,25 |  | 
Toplam | 40000 |  | incelik modülü |  | 

## Slide 4
ELEK ANALİZİ (63mm elek serisi) |  |  |  |  | 
Elek no | Elek üzerinde kalan (gr) | Kümülatif kalan (gr) | Elek üzerinde kalan (%) | Kümülatif kalan (%) | Kümülatif geçen (%)
63 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
31,5 | 6000 | 6000 | 15,00 | 15,00 | 
16 | 6000 | 12000 | 15,00 | 30,00 | 
8 | 5500 | 17500 | 13,75 | 43,75 | 
4 | 4000 | 21500 | 10,00 | 53,75 | 
2 | 5000 | 26500 | 12,50 | 66,25 | 
1 | 4000 | 30500 | 10,00 | 76,25 | 
0,5 | 4000 | 34500 | 10,00 | 86,25 | 
0,25 | 3000 | 37500 | 7,50 | 93,75 | 
Geçen | 2500 | 40000 | 6,25 | 100,00 | 
Toplam | 40000 |  | incelik modülü | 4,65 | 

## Slide 5
ELEK ANALİZİ (63mm elek serisi) |  |  |  |  | 
Elek no | Elek üzerinde kalan (gr) | Kümülatif kalan (gr) | Elek üzerinde kalan (%) | Kümülatif kalan (%) | Kümülatif geçen (%)
63 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00
31,5 | 6000 | 6000 | 15,00 | 15,00 | 85,00
16 | 6000 | 12000 | 15,00 | 30,00 | 70,00
8 | 5500 | 17500 | 13,75 | 43,75 | 56,25
4 | 4000 | 21500 | 10,00 | 53,75 | 46,25
2 | 5000 | 26500 | 12,50 | 66,25 | 33,75
1 | 4000 | 30500 | 10,00 | 76,25 | 23,75
0,5 | 4000 | 34500 | 10,00 | 86,25 | 13,75
0,25 | 3000 | 37500 | 7,50 | 93,75 | 6,25
Geçen | 2500 | 40000 | 6,25 | 100,00 | 0,00
Toplam | 40000 |  | incelik modülü | 4,65 | 

## Slide 6
ELEK ANALİZİ |  |  |  | 
Elek no | Kümülatif geçen MAX (%) | Kümülatif geçen MİN (%) |  | Kümülatif geçen İDEAL (%)
63 | 100 | 100 | 100,00 | 100
31,5 | 90 | 67 | 85,00 | 80
16 | 80 | 46 | 70,00 | 64
8 | 70 | 30 | 56,25 | 50
4 | 59 | 19 | 46,25 | 38
2 | 49 | 11 | 33,75 | 30
1 | 39 | 6 | 23,75 | 24
0,5 | 27 | 4 | 13,75 | 15
0,25 | 14 | 2 | 6,25 | 7
Geçen |  |  | 0,00 | 
Toplam |  | incelik modülü | 4,65 | 

## Slide 7
Chart: ELEK ANALİZİ
| 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31.5 | 63
ÖRNEK | 6.25 | 13.75 | 23.75 | 33.75 | 46.25 | 56.25 | 70 | 85 | 100
C63 | 14 | 27 | 39 | 49 | 59 | 70 | 80 | 90 | 100
A63 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | 30 | 46 | 67 | 100
B63 | 7 | 15 | 24 | 30 | 38 | 50 | 64 | 80 | 100

## Slide 8
Elek göz açıklığı (X ekseni) | Elek üzerinde KALAN (gr) | Kümülatif KALAN(gr) | Elek üzerinde KALAN (%) | Kümülatif KALAN (%) | Kümülatif GEÇEN (%) (Y ekseni)
31,5 | 0 |  |  |  | 
16 | 1500 |  |  |  | 
8 | 1700 |  |  |  | 
4 | 2200 |  |  |  | 
2 | 1100 |  |  |  | 
1 | 1000 |  |  |  | 
0,5 | 500 |  |  |  | 
0,25 | 1400 |  |  |  | 
Geçen | 600 |  |  |  | 
Toplam | 10000 | İncelik Modülü |  |  | 
ÖRNEK 2) Dmax’ı 31,5 mm olan 10 kg’lık agrega elek analizi deneyine tabi tutulmuştur. Elek üzerinde kümülatif kalan malzeme miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu veriler ile analiz sonucunu hesaplayınız.

## Slide 9
Elek göz açıklığı (X ekseni) | Elek üzerinde KALAN (gr) | Kümülatif KALAN(gr) | Elek üzerinde KALAN (%) | Kümülatif KALAN (%) | Kümülatif GEÇEN (%) (Y ekseni)
31,5 | 0 | 0 |  |  | 
16 | 1500 | 1500 |  |  | 
8 | 1700 | 3200 |  |  | 
4 | 2200 | 5400 |  |  | 
2 | 1100 | 6500 |  |  | 
1 | 1000 | 7500 |  |  | 
0,5 | 500 | 8000 |  |  | 
0,25 | 1400 | 9400 |  |  | 
Geçen | 600 | 10.000 |  |  | 
Toplam |  | İncelik Modülü |  | 4,15 | 

## Slide 10
Elek göz açıklığı (X ekseni) | Elek üzerinde KALAN (gr) | Kümülatif KALAN(gr) | Elek üzerinde KALAN (%) | Kümülatif KALAN (%) | Kümülatif GEÇEN (%) (Y ekseni)
31,5 | 0 | 0 | 0 |  | 
16 | 1500 | 1500 | 15 |  | 
8 | 1700 | 3200 | 17 |  | 
4 | 2200 | 5400 | 22 |  | 
2 | 1100 | 6500 | 11 |  | 
1 | 1000 | 7500 | 10 |  | 
0,5 | 500 | 8000 | 5 |  | 
0,25 | 1400 | 9400 | 14 |  | 
Geçen | 600 | 10.000 | 6 |  | 
Toplam |  | İncelik Modülü |  |  | 

## Slide 11
Elek göz açıklığı (X ekseni) | Elek üzerinde KALAN (gr) | Kümülatif KALAN(gr) | Elek üzerinde KALAN (%) | Kümülatif KALAN (%) | Kümülatif GEÇEN (%) (Y ekseni)
31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
16 | 1500 | 1500 | 15 | 15 | 
8 | 1700 | 3200 | 17 | 32 | 
4 | 2200 | 5400 | 22 | 54 | 
2 | 1100 | 6500 | 11 | 65 | 
1 | 1000 | 7500 | 10 | 75 | 
0,5 | 500 | 8000 | 5 | 80 | 
0,25 | 1400 | 9400 | 14 | 94 | 
Geçen | 600 | 10.000 | 6 | 100 | 
Toplam |  | İncelik Modülü |  | 4,15 | 

## Slide 12
Elek göz açıklığı (X ekseni) | Elek üzerinde KALAN (gr) | Kümülatif KALAN(gr) | Elek üzerinde KALAN (%) | Kümülatif KALAN (%) | Kümülatif GEÇEN (%) (Y ekseni)
31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
16 | 1500 | 1500 | 15 | 15 | 85
8 | 1700 | 3200 | 17 | 32 | 68
4 | 2200 | 5400 | 22 | 54 | 46
2 | 1100 | 6500 | 11 | 65 | 35
1 | 1000 | 7500 | 10 | 75 | 25
0,5 | 500 | 8000 | 5 | 80 | 20
0,25 | 1400 | 9400 | 14 | 94 | 6
Geçen | 600 | 10.000 | 6 | 100 | 0
Toplam |  | İncelik Modülü |  | 4,15 | 

## Slide 13
ELEK ANALİZİ |  |  |  | 
Elek no | Kümülatif geçen MAX (%) | Kümülatif geçen MİN (%) | Deney sonucu | Kümülatif geçen İDEAL (%)
31,5 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | 89 | 62 | 85 | 80
8 | 80 | 38 | 68 | 62
4 | 65 | 23 | 46 | 47
2 | 53 | 14 | 35 | 37
1 | 42 | 8 | 25 | 28
0,5 | 30 | 5 | 20 | 18
0,25 | 15 | 2 | 6 | 8
 | üst sınır | alt sınır | 0 | orta sınır
incelik modülü | 3,30 | 5,48 | 4,15 | 

## Slide 14
Chart: ELEK ANALİZİ
| 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31.5
ÖRNEK | 6 | 20 | 25 | 35 | 46 | 68 | 85 | 100
C31,5 | 15 | 30 | 42 | 53 | 65 | 80 | 89 | 100
A31,5 | 2 | 5 | 8 | 14 | 23 | 38 | 62 | 100
B31,5 | 8 | 18 | 28 | 37 | 47 | 62 | 80 | 100

## Slide 15
 | ELEKTEN GEÇEN YIĞIŞIMLI (%) p |  |  | 
Elek No (mm) | Kırmataş 15-25 (II) | Kırmataş 5-15 (I) | Doğal kum 0-5 | Kırmataş tozu 0-4
32 | 100,0 | 100 | 100 | 100
16 | 13,4 | 100 | 100 | 100
8 | 0,2 | 44,8 | 100 | 100
4 | 0,2 | 0,2 | 82,1 | 96,8
2 | 0,2 | 0,2 | 50,8 | 76,8
1 | 0,2 | 0,2 | 29,0 | 49,5
0,5 | 0,2 | 0,2 | 17,5 | 30,2
0,25 | 0,2 | 0,2 | 11,2 | 18,4
ÖRNEK 3) I Nolu, II Nolu, Kırma Taş Kum ve Doğal Kumdan oluşan agrega elek analizi deney sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tane dağılımının standartlara uygun bir şekilde dağılımını hesaplayınız.

## Slide 16
ÇÖZÜM-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Elek No (mm) | Kırmataş |  | Kırmataş |  | Doğal kum |  | Kırmataş tozu |  | Sonuç | Tane boyutuna göre Min. ve Max. Dağılım yğzdeleri |  | 
 | (15-25 mm) (II) |  | (5-15) (I) |  | (0-5mm) |  | (0-5mm) |  |  |  |  | 
 | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | Toplam % | Kümülatif geçen İDEAL (%) | Kümülatif geçen MİN (%) | Kümülatif geçen MAX (%)
32 | 100,00 | 20 | 100,00 | 20 | 100,00 | 30,00 | 100,00 | 30,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100
16 | 13,40 | 2,68 | 100,00 | 20,00 | 100,00 | 30,00 | 100,00 | 30,00 | 82,68 | 80 | 62 | 89
8 | 0,20 | 0,04 | 44,80 | 8,96 | 100,00 | 30,00 | 100,00 | 30,00 | 69,00 | 62 | 38 | 80
4 | 0,20 | 0,04 | 0,20 | 0,04 | 82,10 | 24,63 | 96,80 | 29,04 | 53,75 | 47 | 23 | 65
2 | 0,20 | 0,04 | 0,20 | 0,04 | 50,80 | 15,24 | 76,80 | 23,04 | 38,36 | 37 | 14 | 53
1 | 0,20 | 0,04 | 0,20 | 0,04 | 29,00 | 8,70 | 49,50 | 14,85 | 23,63 | 28 | 8 | 42
0,5 | 0,20 | 0,04 | 0,20 | 0,04 | 17,50 | 5,25 | 30,20 | 9,06 | 14,39 | 18 | 5 | 30
0,25 | 0,20 | 0,04 | 0,20 | 0,04 | 11,20 | 3,36 | 18,40 | 5,52 | 8,96 | 8 | 2 | 15
 |  | %20 |  | %20 |  | %30 |  | %30 | %100 | orta sınır | alt sınır | üst sınır
UYGUN DEĞİL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,20 | 5,48 | 3,30

## Slide 17
Chart: ELEK ANALİZİ
| 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31.5
ÖRNEK | 8.96 | 14.39 | 23.63 | 38.36 | 53.75 | 69 | 82.68 | 100
C31,5 | 15 | 30 | 42 | 53 | 65 | 80 | 89 | 100
A31,5 | 2 | 5 | 8 | 14 | 23 | 38 | 62 | 100
B31,5 | 8 | 18 | 28 | 37 | 47 | 62 | 80 | 100

## Slide 18
ÇÖZÜM-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Elek No (mm) | Kırmataş |  | Kırmataş |  | Doğal kum |  | Kırmataş tozu |  | Sonuç | Tane boyutuna göre Min. ve Max. Dağılım yğzdeleri |  | 
 | (15-25 mm) (II) |  | (5-15) (I) |  | (0-5mm) |  | (0-5mm) |  |  |  |  | 
 | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 20% |  | Toplam % | Kümülatif geçen İDEAL (%) | Kümülatif geçen MİN (%) | Kümülatif geçen MAX (%)
32 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | 13,4 | 4,02 | 100 | 30 | 100 | 20 | 100 | 20 | 74,02 | 80 | 62 | 89
8 | 0,2 | 0,06 | 44,8 | 13,4 | 100 | 20 | 100 | 20 | 53,5 | 62 | 38 | 80
4 | 0,2 | 0,06 | 0,2 | 0,06 | 82,1 | 16,4 | 96,8 | 19,36 | 35,9 | 47 | 23 | 65
2 | 0,2 | 0,06 | 0,2 | 0,06 | 50,8 | 10,2 | 76,8 | 15,36 | 25,64 | 37 | 14 | 53
1 | 0,2 | 0,06 | 0,2 | 0,06 | 29 | 5,8 | 49,5 | 9,9 | 15,82 | 28 | 8 | 42
0,5 | 0,2 | 0,06 | 0,2 | 0,06 | 17,5 | 3,5 | 30,2 | 6,04 | 9,66 | 18 | 5 | 30
0,25 | 0,2 | 0,06 | 0,2 | 0,06 | 11,2 | 2,24 | 18,4 | 3,68 | 6,04 | 8 | 2 | 15
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | orta sınır | alt sınır | üst sınır
UYGUN |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,21 | 4,20 | 5,48 | 3,30

## Slide 19
Chart: ELEK ANALİZİ
| 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31.5
ÖRNEK | 6.04 | 9.66 | 15.82 | 25.64 | 35.9 | 53.5 | 74.02 | 100
C31,5 | 15 | 30 | 42 | 53 | 65 | 80 | 89 | 100
A31,5 | 2 | 5 | 8 | 14 | 23 | 38 | 62 | 100
B31,5 | 8 | 18 | 28 | 37 | 47 | 62 | 80 | 100